Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

Уведомление о проведении Запроса цен

Запрос цен № 170/2225 от 24.11.2014

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика   А.Л.Минца» (ОАО РТИ) проводит конкурентную процедуру Запрос цен, и в этой связи пригласило Уведомлением о Запросе цен поставщиков подавать свои предложения на интерактивный стол Диамант-55N i7согласно Приложению №1.

Продукция должна быть поставлена по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Оплата поставленной продукции осуществляется по договору (счету).

Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи           поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №2  к     настоящему Запросу цен, и быть действительным не менее чем до 28.12.2014г. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Предложение должно быть подано до 17:00 05.12.2014г. по электронной почте rgoryunov@rti-mints.ru или в запечатанном конверте по месту проведения закупочной процедуры г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-     либо из позиций нижеуказанного перечня продукции.

Заказчик в срок до 12.12.2014г. определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего Запроса цен.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор закупки уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя.

Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Организатора закупки. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса.  Организатор закупки имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой   ответственности перед поставщиками.

Приложения:

1. Техническое описание Диамант-55N i7  – на 3 листах.

2. Форма Предложения  –  на 1 листе.

С уважением,

Горюнов Роман Сергеевич, моб.   +7 (985) 344-74-53, e-mail: rgoryunov@rti-mints.ru.

Приложение №1

к Запросу цен № 170/2225 от 24.11.2014

Техническое описание ДИАМАНТ-55N i7

Корпус:

- Изготовлен из стальной конструкции с усилением мест сварных швов;

- Толщина стали 3мм;

- В конструкции крепления сенсорного монитора задействована технология основанная на амортизации внутренних компонентов при сильном ударе со стороны фасадной части;

Стекло:

- Фасадная неподвижная часть изделия изготовлена из ударопрочного каленного стекла;

- Толщина стекла 6мм (необходимой толщиной стекла для вандалоустойчивости принято считать 4мм, в нашем случае увеличена толщина только из дизайнерских соображений);

- Стекло окрашено стемалитом с внутренней части (в технологии покраски задействуются высокие температуры, что приводит к спеканию керамической краски и поверхности стекла), стемалит не подвергается выцветанию со временем;

Внутреннее крепление элементов крепления:

- Система управления и отображения закреплена дополнительно

Примечание: Закаленное стекло, или, так называемый, «сталинит», — это обычное стекло, прошедшее процедуру закаливания. Закалка стекла предполагает температурное воздействие на стекло, по своей технологии напоминающее обработку стали. Итогом закалки стекол становится многократно возрастающая прочность материала. ГОСТ 30698-2000

Кромки стекла для увеличения механической прочности обрабатываются методом полировки, что придает в конечном варианте гладкость (исключается опасность пореза), и защиту от бокового удара.

Для справки: при изготовлении бронированного стекла используется многослойное и закаленное стекло.

Сенсорный монитор:

Сенсорный монитор защищен закаленным стеклом толщиной 4мм с использованием твёрдого силиконового слоя, для придания амортизирующих свойств при прямом или косвенном ударе.

Угол наклона сенсорно-мониторного модуля от 0 до 30 градусов.

Сенсорная рамка:

- основана на технологии использования инфракрасных датчиков в связи с чем не зависит от силы нажатия;

- не подвергается амортизации, при эксплуатации из-за отсутствия физического взаимодействия с человеком в отличие от использования в качестве сенсора резистивных и ёмкостных сенсорных пленок;

- Корпус сенсорной рамки изготовлен из металла для придания механической прочности;

- поддерживает 2 одновременных касания;

Монитор:

- Светодиодная (LED) подсветка – низкое энергопотребление, более насыщенный цвет;

- Размер 55 дюймов;

- Разрешение FULL HD 1920х1080

- Светопередача 99%;

- Угол обзора 178 градусов;

- 16.7 миллионов цветов;

- Video IN:HDMI 3шт

- Video OUT:HDMI, VGA

Характеристики системы управления:

- Intel Core i7 -4790 3,6 MHz, LGA 1155 ;

- 16 Гб оперативной памяти;

- 250 Гб объём жесткого диска;

- Intel® HD Graphics 4600графический чипсет;

- внешняя видеокарта NVIDIA Quadro K2000

- Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с);

- Sound: line-in, line-out, mic-in Мощность: 20 Вт(2x10 ВТ)

Внешние интерфейсы изделия: 2хUSB 2.0, rj45 LAN

Энергопотребление: 200 Ватт

Габариты киоска с основанием (В*Ш*Г): 1150х1620х1300

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монитор | 55 дюймов, сенсорный, с антивандальным экраном толщиной не менее 4 мм. Разрешение монитора: 1920х1080, формат 16:9, альбомная ориентация. Монитор со светодиодной боковой подсветкой. Яркость: не менее 400 кд/м2 Динамическая контрастность: 500000:1 Сенсорный экран поддерживает 2 одновременных касания. Технология сенсорного экрана: инфракрасная рамка |
| 2 | Системный блок | - процессор Intel Core i7 -4790, 3300 MHz, 4 ядра; - оперативная память 16 Гб; - твердотельный жесткий диск (SSD) 250 Гб; - интерфейсы (VGA, HDMI, LAN, Sound); - Intel® HD Graphics 4600 - внешняя видеокарта NVIDIA Quadro K2000 |
| 3 | Размещение системного блока | В корпусе терминала. |
| 4 | Стандартные интерфейсы | 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 два разъема USB на обратной стороне киоска разъем Ethernet на обратной стороне киоска |
| 5 | Исполнение | Напольное |
| 8 | Потребительские свойства | - угол наклона монитора: сенсорно-мониторного модуля от 0 до 30 градусов. - приточная вентиляция в корпусе не допускается. - потребляемая мощность – не более 200 Ватт |
| 9 | Требования к безопасности | - электрический пусковой замок; - автомат 2П/6А - блок питания на 650 вт |
| 10 | Корпус | Материал корпуса: сталь не менее 3 мм Цвет корпуса RAL: 9006 Материал лицевой панели киоска: закаленное, тонированное, травмобезопасное стекло. Толщина стекла: 6 мм Цвет стекла RAL: 9005 Лицевая панель киоска не должна иметь швов, стыков и креплений и должна являться единым цельным элементом Не допускается наличие элементов крепежа на лицевой панели киоска. Габариты, без учета ножки (ВхШхГ): 1150х1620х1300мм. Основание киоска снабжено колесиками для более простого перемещения наклонного стола. |
| 11 | Масса | не более 180 кг |
| 12 | Комплект поставки | Сенсорный киоск, руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, гарантийный талон, упаковка: деревянная тара Лицензионная операционная система Windows 7 Embedded Тестовое ПО для проверки Multitouch экрана Драйверы оборудования |
| 13 | Гарантия | не менее 12 месяцев со дня подписания поставки |
| 14 | Дополнительно | Поставляемое оборудование должно иметь Сертификат Соответствия |

Приложение №2

к Запросу цен № 170/2225 от 24.11.2014

Предложение на поставку продукции

Получив запрос цен №                  от                   , предлагаем поставку следующей продукции:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена единицы, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки, а также следующие сопутствующие работы (услуги): _________________.

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям: … (перечисляются приложения к предложению).

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до ______________

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |